Преимущества для клиента 

Эмульсионное масло Chevron Soluble Oil обладает  следующим рядом характеристик, которые создают дополнительную выгоду для потребителя:

- Без осадка – равномерная смесь даже с жесткой водой.

- Защита от коррозии стальных конструкций и деталей машинной обработки даже при использовании смеси вода/масло в пропорции 80:1.

- Охлаждение за счет смачивания металлических частей. Также превосходная очистка от металлических стружек.

- Сниженное пенообразование – сведение до минимума перелива масла через край маслосборника

- Возможность контролировать рост бактерий и прогорклые запахи.

##### Характеристики

Эмульсионные масло Chevron Soluble Oil в основном используются в мастерских в качестве смазывающе-охлаждающих жидкостей широкого применения. Главным образом они предназначаются для охлаждения и смазки точек соприкосновения инструмента  и обрабатываемой детали.

Эмульсионные масла

- защищает от коррозии обрабатываемые детали;

- ограничивает рост бактерий, что из-за внешнего загрязнения является постоянно возникающей проблемой для систем подачи эмульсионного масла.

- предотвращает пенообразование.

ускоряет выведение вовлеченного воздуха, который может привести к кавитации насоса. Такие многофункциональные жидкости специально разрабатываются для широкого применения в металлообрабатывающей промышленности.

Chevron Soluble Oil B  - эмульсионное масло, смешиваемое с водой. Образует очень однородную и устойчивую эмульсию. Может использоваться при обработке как черных, так и цветных металлов, особенно при резке угольной дугой или быстрорежущими инструментами, или инструментами из карбида вольфрама. Содержит эффективный биоцид, который предотвращает рост бактерий, препятствует распространению  прогорклого и других запахов в масляных резервуарах станков.

Применение

Эмульсионные масла Сhevron Soluble Oi рекомендованы к использованию для всех металлов (за исключением магния), в тех случаях, когда требуется максимальное охлаждение, в частности при резке угольной дугой, быстрорежущими инструментами или инструментами из карбида вольфрама.

Масло Chevron Soluble Oils широко используется при фрезеровании, сверлении, нарезании зубчатых колес, токарной обработке, обработке на строгальном и поперечно-строгальном станке, разрезании и шлифовании.

Обычно продукты Chevron Soluble Oil разводятся водой в пропорции от 10:1  до 50:1. Для определения нужной пропорции смотри Таблицу рекомендаций по смешиванию масел Chevron Soluble Oil.

Чтобы полученная эмульсия не была липкой типа "вода в масле" всегда добавляйте масло в воду.

Эмульсионные масла Chevron Soluble Oil также походят для предотвращения коррозии охлаждающих систем автомобилей. Обычно при этом используется смесь в пропорции 40:1. Однако всегда следуйте рекомендациям производителей двигателей.  Рекомендуется приготавливать смесь из масла и воды в отдельном контейнере.  В радиатор полученную эмульсия вы можете заливать из этого контейнера. Как и при заливе любой другой присадки необходимо сначала слить отработанную жидкость из радиатора , а иногда и промыть его, в противном случае испарения и протечки могут изменить пропорциональное содержание смеси.

Не рекомендуется использовать эмульсии Chevron Soluble Oil для магния.  При контакте с водой горячий магний становится огнеопасным материалом. Рекомендуем использовать в этом случае Chevron Utility Oil LVI ISO 22.

Может происходить биологическое загрязнение смесей  из эмульсионных масел и воды для металлообрабатывающей промышленности, в том числе бактериями и плесенью, что иногда приводит к инфекционным заболеваниям. Это может происходить даже в тех случаях, когда эмульсии первоначально содержали в своем составе биоцидные добавки, так как биоциды имеют тенденцию со временем разрушаться.  Для предотвращения данной опасности необходимо выполнять все инструкции по хранению и применению данного вида масла. Возможно вам придется добавлять дополнительно в масло биоцидные добавки. Для получения более детальной информации обращайтесь по электронному адресу lubetek@chevrontexaco.com

# Данные типовых испытаний

|  | В |
| --- | --- |
| CPS Номер | 233703 |
| MSDS Номер | 7090 |
| Плотность по API | 20,4 |
| Кинематическая вязкость сСт при 40(C сСт при 100(C | 38,0 5,2 |
| Вязкость по Сейболту секунды Сейболта при 100оF секунды Сейболта при 210оF | 198 43,7 |
| Температура вспышки, (C | 160 |
| Температура застывания, (C | -30 |
| Общее содержание серы, % по весу | 0,30 |
| Содержание активной серы, % по весу | - |

# Средние данные типового испытания. При нормальном изготовлении возможны малые отклонения, которые не

# повлияют на характеристики продукта.