Chevron Supreme Antifreeze/Coolant - охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с улучшенными температурными (замерзание/кипение) характеристиками. Chevron Supreme Antifreeze/Coolant содержит малое количество силиката, универсального хладагента, предназначенного для использования в  дизельных и бензиновых автомобильных двигателях, особенно там где содержатся алюминиевые сплавы.

Chevron Supreme Antifreeze/Coolant Разведенный с дистиллированной водой антифриз в пропорции 50/50

Готовый к применению антифриз, смешанный с дистиллированной водой.

###### Применение

Chevron Supreme Antifreeze/Coolant может  использоваться в двигателях сделанных из железа (чугуна), алюминия или их сплавов, а также в охлаждающих системах из алюминиевых и медных сплавов. Особенно рекомендуется для современных двигателей, где требуется защита алюминия от высокотемпературной коррозии. За счет низкой концентрации силиката, так же может применятся в двигателях Сummins и во всех двигателях, в   которых производителем рекомендуется применение охлаждающих жидкостей с малым содержанием силиката.

Chevron Supreme Antifreeze/Coolant также подходит для использования в индустриальных двигателях внутренних сгорания, где антифриз/хладагент требуется, чтобы обеспечить защиту против замораживания, выкипания, и коррозии. Chevron Supreme Antifreeze/Coolant  не выполняет требования

DEX-COOL®.

Обратите внимание:  Данный антифриз  не должен использоваться  внутри систем с питьевой водой.

###### Описания изделия и особенности

Chevron Supreme Antifreeze/Coolant  охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля смешанная с высококачественным пакетом присадок. Chevron Supreme Antifreeze/Coolant  содержит малое количество силиката, универсального хладагента, предназначенного для использования в дизельных и  бензиновых автомобильных двигателях, особенно там где содержатся алюминиевые сплавы. Chevron Supreme Antifreeze/Coolant  обеспечивает великолепную защиту от пенообразования, коррозии   алюминия, алюминиевых сплавов , латуни, меди, припоя, стали и железа. Смешивается с дистиллированной водой , совместим с фильтрами системы охлаждения и дополнительными добавками.

Chevron Supreme Antifreeze/Coolant  не содержит нитритов и аминов.

Chevron Supreme Antifreeze/Coolant :

- Охлаждающая жидкость, пригодная для смешанного парка машин как легковых, так и тяжелых грузовиков(ASTM D 3306 и ASTM D 4985)

- Обеспечивает защиту алюминия и алюминевых сплавов от коррозии

- Обеспечивает повышенные теплопроводящие свойства, улучшающие работу двигателя

- Обеспечивает великолепную защиту от пенообразования

- Защиту от коррозии  алюминия, латуни, меди, припоя, стали и железа

- Содержит малое количество силиката

- Не содержит нитритов, аминов и бора

- Смешивается с дистиллированной водой

- Совместим с фильтрами системы охлаждения

- Совместим с  дополнительные добавками хладагента в тяжелонагруженных дизелях

- Совместим с наиболее главными марками хладагента

###### Одобрения и допуски

Chevron Supreme Antifreeze/Coolant  соответствует:

ASTM D 3306 для автомобильных сервисов 
ASTM D 4985 для сервисов тяжелой техники 

Chevron Supreme Antifreeze/Coolant   Prediluted 50/50 соответствует : 

ASTM D 4656 разбавленные автомобильные антифризы
ASTM D 5345 разбавленные  антифризы для тяжелых дизелей

Chevron Supreme Antifreeze/Coolant отвечает или превышает требования следующих спецификаций: (должно быть отмечено, что многие изготовители дизельных двигателей изменяют эти требования, или просто требуют выполнения стандарта ASTM D 4985).

AAMVA
General Motors
GM1825M, GM 1899M (performance corresponding to GM 6038M)
ASTM D 3306 including ASTM D 4340, ASTM D 4985
Chrysler MS-7170
Cummins 90T8-4
Detroit Diesel Corp
Federal Specification A-A-870
Ford ESE-M97B44-A
Freightliner
J.I. Case JIC 501
John Deere H24B1, H24C1
Mack Truck, PACCAR
SAE J1034,TMC of ATA RP-302A

Применение продукта 

Рекомендуемые пропорции смешения для Chevron Supreme Antifreeze/Coolant

| Высокотемпературная защита, °C (°F) |
| --- |
| 50 % (1 часть воды /1 часть anti-freeze) | 129.4 (265) |
| Низкотемпературная защита, °C (°F) |
| 40 % (2 части anti-freeze/3 части воды 50 % (1 часть воды/1часть anti-freeze) 60 % (3 части anti-freeze/2 части воды) | -24.4 (-12) -36.7 (-34) -52.2 (-62) |

Концентрации большее чем 67 процентов или меньше чем 40 процентов не рекомендуются

Chevron Supreme Antifreeze/Coolant  Prediluted 50/50 является разведенным антифризом и не может быть разбавлен. В противном случае охлаждающая жидкость потеряет свои свойства.

При применении добавок следует руководствоваться рекомендациями производителя.

Чтобы предотвращать формирование силикат геля в  концентрате во время хранения, складские запасы должны быть сделаны не более, чем на 18 месяцев без агитации(волнения). Во время хранения Антифриз  не должен быть смешан с дополнительными добавками хладагента.

Данные типовых испытаний

| CPS Номер |  |  |
| --- | --- | --- |
| MSDS Номер |  | 10298 |
| Визуально |  | Флуоресцентный зеленый |
| Специфическая плотность 60/60°F |  | 1.130 |
| Температура замерзания, C1 | ASTM D 1177 | -34 |
| pH2 | ASTM D 1287 | 10.5 |
| Резервная щелочность3 | ASTM D 1121 | 12.0 |
| Силикат, %4 |  | 0.09 |

Средние данные типового испытания. При нормальном изготовлении возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.

1 50  %  водный раствор 
2 1:2 растворение с водой 
3 как получено 
4 как безводная щелочь метасиликат

Chevron Supreme Antifreeze/Coolant ASTM D 1384 Испытания Коррозии в Стеклянной посуде

|  | ASTM предел | Потеря Веса, Мг купона* |
| --- | --- | --- |
| Медь | 10 Макс | 3 |
| Припой | 30 Макс | -1 |
| Латунь | 10 Макс | 3 |
| Сталь | 10 Макс | -1 |
| Железо | 10 Макс | 1 |
| Алюминий | 30 Макс | 2 |

*-Отрицательно указывает чистую выгоду(увеличение)