## Преимущества продукта для клиентов

Компрессорные масла Chevron Syntholube Compressor Oil обладают следующими качествами, которые создают дополнительную выгоду для клиентов:

Длительный срок эксплуатации – масла Chevron Syntholube Compressor Oil обладает высокой устойчивостью к окислению и легко растворяет нагар, поэтому быстро очищает детали компрессоров. Использование этих масел значительно снижает расход смазочных материалов и эксплуатационные расходы: масла предупреждают образование нагара, лака и другого осадка на деталях, увеличивают ресурс клапанов компрессора, что помогает снижать эксплуатационные затраты и экономит энергию.

Пониженная воспламеняемость – обладает меньшей степенью воспламеняемости, чем другие нефтепродукты, а также более высокой температурой вспышки, температурой воспламенения и самовозгорания. Однако не являются негорючими жидкостями.

Характеристики

Chevron Syntholube Compressor Oil – это синтетические сложноэфирные копрессорные масла, обладающие повышенной устойчивостью к окислению.

# Применение

Масла Chevron Syntholube Compressor Oil могут применяться как на передвижных, так и на стационарных ротационных винтовых, пластинчатых и поршневых компрессорах. В зависимости от требований производителя оборудования наиболее часто в ротационных компрессорных установках используются масла марки ISO 32 или ISO 68,  а для компрессоров поршневого типа – масла с более высоким индексом вязкости.

Компрессорные масла Chevron Syntholube Compressor Oil предназначены для компрессорных установок со следующими видами рабочих газов: технологическим воздухом, бензолом, бутадиеном, углекислым газом (сухим), окисью углерода, этиленом, печным газом, гелием, газообразными углеводородами, водородом, инертными газами, метаном, природным газом, кислородом, пропаном, гексафторидом серы и синтез-газом.

Допускается контакт масел Chevron Syntholube Compressor Oil со следующими видами герметизирующих, лакокрасочных и пластиковых покрытий:

- Viton®;

- Buna N с высоким содержанием нитрила;

- Teflon®;

- Эпоксидная краска;

- Маслонепронецаемая алкидная смола;

- Нейлон;

- Delrin®;

- Celcon®.

Данные масла не могут использоваться на:

- Синтетическом каучуке;

- Бутадиенстирольном каучуке;

- Buna N с низким содержанием нитрила;

- Акриловой смоле;

- Лаковых покрытиях;

- Полистрироле;

- Полихлорвиниловом покрытии;

- Акрилонитрат-бутадиен-стироле.

Не применять в системах, находящихся под высоким давлением, а также вблизи открытого огня, искрящихся и горячих предметов. Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить в плотно закрытом контейнере.

Не использовать в дыхательных аппаратах либо другом медицинском оборудовании.

# Данные типовых испытаний

|  | 32 | 68 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Спецификации продукта Chevron | 231000 | 231001 | 231002 | 231003 |
| № Данных по листку безопасности материала | 7327 | 7327 | 7327 | 7327 |
| Плотность по API | 23,1 | 16,7 | 15,9 | 17,5 |
| Кинематическая вязкость сСт при 400С сСт при 1000С | 28,8 5,5 | 65,0 7,4 | 98,8 10,4 | 152 13,1 |
| Вязкость Сейтболта SUS при 1000F SUS при 2100F | 148 44,7 | 340 51,1 | 518 61,7 | 806 72,1 |
| Индекс вязкости | 131 | 64 | 84 | 74 |
| Температура вспышки, 0С | 245 | 250 | 250 | 255 |
| Температура застывания, 0С | -57 | -35 | -35 | -30 |

Средние данные типового испытания. При эксплуатации в обычных условиях возможны небольшие отклонения, которые не изменяют существенно характеристики продукта.

# Footnotes

Viton – зарегистрированная марка компании «DuPont Dow Elastomers».

Teflon – зарегистрированная марка компании «DuPont Company».

Delrin – зарегистрированная марка компании «DuPont».

Celcon – зарегистрированная марка компании «Ticona».