Преимущества для клиента 
 
Превосходящая стабильность окисления сохраняет работоспособность при больших температурах. 

Защита  от ржавления и коррозии 

Высокий индекс вязкости  минимальному изменение  вязкости в широком температурном диапазоне. 

Минимальная пенообразование

Быстрый воздушный выпуск  минимизирует возможность  кавитации вследствие аэрации  в циркуляционных системах с малыми емкостями. 

Превосходящая тепловая стабильность минимизирует формирование отложений. 

Быстрое водное разделение сводит содержание воды в масле к минимуму. 

Выполняет функции гидравлических жидкостей - Chevron GST Oil ISO 32, 46, и 68 - превосходные гидравлические жидкости для систем с низким давлением до 1000 psi. 
Смазка воздушных  компрессоров, когда OEM рекомендует R&O масла. 
Охрана окружающей среды - Все сорта - беззольны . Это облегчает переработку и рециркуляцию использованных масел. Chevron GST Oil  не является вредным для водных организмов. 
Свойства 

Chevron GST Oil  разработаны, чтобы выполнить критические требования для

- Газовых,паровых, и гидроэлектрических турбин

- Смазывание передающих морских механизмов

Данные масла - превосходная рекомендация для многих других индустриальных применений, включая воздушные компрессора. 

Chevron GST Oil разроботанны с базовыми маслами ISOSYN ™ . 

Для современных газовых и паровых турбин требуются смазочные материалы с  высокой температурной стабильностью. Chevron GST Oil обладают великолепной  температурной  и окисленой стабильностью. 

 Испарение и потеря Ингибиторов,  является обычной проблемой  масел для турбин. С сохраненным сопротивлением окисления в течение длительных периодов эксплуатации при высоких температурных условиях Chevron GST Oil  доказали, что они обеспечивают более долгий срок службы. 

Ингибиторы Коррозии защищают дорогостоящие шахты турбин и механизмы от коррозии и ржавления. 

Chevron GST Oil  имеют превосходную  способность  к деэмульгированию, которая позволяет этим маслам сохранять высокую смазывающую способность и прочность пленки на критических точках износа

Контроль за пенообразованием предотвращает загрязнение картера

Применения

Chevron GST Oil рекомендуется для использования в турбинах всех типов, включая газовые, паровые, и гидроэлектрические турбины,  морские турбины и передающие механизмы. 

Следующие сорта вязкости сформулированы, чтобы выполнить указанные OEM требования: 

Chevron GST Oil ISO 32

Отвечает требованиям

- General Electric GEK-32568F,     GEK-28143A, GEK-46506D,         GEK-27070, Solar ES 9-224 requirements for gas turbine oils

- Ingersoll Rend (Для компрессоров centac)

- DIN 51515, British Standard 489, ASTM D4304

Одобрен

- Cincinnati Machine P-38
Alstom Power HTGD 90117
Siemens Westinghouse M-spec 55125Z3
Siemens TLV 901304

Chevron GST Oil ISO 46

Отвечает требованиям

- General Electric  и Westinghouse требования для морских газовых турбин. Рекомендован Siemens Westinghouse для насосов и подшипников в качестве реакторного хладагента, Solar ES 9-224

Одобрен

- Cincinnati Machine P-55
Alstom Power HTGD 90117

- DIN 51515, British Standard 489, ASTM D4304

Chevron GST Oil ISO 68

Отвечает требованиям

- General Electric, Alstom Power, Westinghouse

Одобрен

- Cincinnati Machine P-54

Chevron GST Oil ISO 100

Отвечает требованиям

- General Electric, ABB Alstom, Westinghouse

- DIN 51515, British Standard 489, ASTM D4304

Рекомендуется  как идеальный смазочный материал для морских турбин и передающих механизмов там где требуется вызкость ISO 100.

Chevron GST Oils ISO 32, 46, 68, и 100 одобрены USDA для использования на пищевых производствах как H2 смазки без контакта с продовольствием. 

Не используйте в системах с  высоким давлением около огня, искр и горячих поверхностей. Используйте только в хорошо проветренных помещениях. Держите контейнер закрытым. 

Не используйте в медицинском дыхательном оборудовании.

###### Данные типовых испытаний

| ISO | 32 | 46 | 68 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Спецификации Продукта Chevron (CPS) | 253026 | 253027 | 253028 | 253029 |
| № Данных по Безопасности Материала (MSDS) | 6710 | 6710 | 6710 | 6710 |
| AGMA | - | 1 | 2 | 3 |
| Плотность при 15 0 С г / см3 | 0.858 | 0.864 | 0.864 | 0.869 |
| Плотность по API | 32.7 | 32.0 | 31.7 | 31.4 |
| Кинематическая вязкость сСт при 40(C сСт при 100(C | 30.4 5.2 | 43.7 6.6 | 64.6 8.5 | 95.0 11.0 |
| Вязкость,Сейболт SUS при 100(F SUS при 210(F | 157 43.8 | 225 48.2 | 334 54.8 | 495 63.9 |
| Индекс вязкости | 102 | 101 | 102 | 100 |
| Температура вспышки, (C((F) | 222(432) | 224(435) | 245(473) | 262(504) |
| Температура застывания, (C((F) | -36(-33) | -36(-33) | -33(-27) | -30(-22) |
| Стойкость к окислению ASTM D 943 ASTM D 2272 | 17.000 1700 | 12.000 1400 | 11.000 1400 | 11.000 1400 |
| DIN 51354 (FZG) | - | - | - | - |

### Средние данные типового испытания. При нормальном изготовлении возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.